## Slide 1
問１．微細化進展での自部署に関する”課題”を、生じる要因、理由を含めて述べよ。
[ⅰ] 観点（技術のどんな項目で）[ⅱ] 要因(微細化でどのような変化が生じ)[ⅲ] 課題(どのように影響するか)
◆モータ制御ASICの微細化進展
⇒
モータ制御ASICの微細化進展による課題について述べる。制御ASICの微細化の観点として低コスト化と高性能化が挙げられる。
図1. 微細化による発熱の影響
・配線密度増によるチップ発熱増
・同機能小チップ化
観点①：低コスト化
課題
要因(変化点)
低コスト化の観点で考えると、微細化によりトランジスタのサイズが小さくなることで、同機能の制御アルゴリズムでチップサイズを小さくすることができ、ウェハ１枚あたりの撮れ高が増えるため、低コスト化を行うことができる。一方で、微細化で配線密度が増加することによるチップ発熱の増加が課題となる。図１に微細化による発熱の影響を示す。図１に示すように、微細化により増えたトランジスタをすべて動かすと（電圧スケーリングが限界に達している場合）消費電力が増え発熱が問題となる。そこで、発熱を考慮すると活性化率の低い回路（ダークシリコン）が発生し、機能・性能が改善しない、といった影響が考えられる。
回路面積が増加してトランジスタ数増加
稼働率を挙げられない回路（ダークシリコン）が増える
消費電力が許容範囲を超える
⇒
機能・性能が改善しない
デジタル回路設計 課題レポート
受験番号：2102049
センセミ開発部/CAE開発室/CAE開発５課 小澤貴也
■発熱を考えると消費電力を抑える必要がある
1/3

## Slide 2
問２．問1に対し、課題解決に至るまでに、”伸ばしたり獲得すべき技術・知見”を挙げ、挙げた理由を述べ、内製の現状レベルを調査せよ。
・大規模化による開発工数増
・システム部署で仕様が直前まで決まらない（仕様Fixの長期化）
課題
・制御回路の大規模化
・システム複雑化で、制御成立性の確認が長期化
要因(変化点)
⇒
観点②：高性能化
高性能化の観点で考えると、制御回路の大規模化や、システムが複雑化することにより制御成立性の確認が長期化するなどの要因が考えられる。これらの要因により実装用回路が大規模となりモデル作成に必要な開発工数が増加するなどの懸念がある。また、制御成立性の確認が長期化することで、システム部署で仕様が直前まで決まらないことで、仕様Fixの長期化やシステム全体で検証した際の不具合による手戻り発生などの懸念がある。
受験番号：2102049
センセミ開発部/CAE開発室/CAE開発５課 小澤貴也
2/3
・開発工数増
・仕様Fixの長期化
・配線密度増によるチップ発熱増
微細化の課題
必要な技術・知見
⇒
[ⅰ] 伸ばしたり獲得すべき技術、知見
・新規制御を仕様Fixから短期間で回路化
・システム開発へ早期着手し、早期仕様Fix
MBDによるASIC設計の効率化
CAEツールを活用したMBD(Model Based Development)によるモータ制御ASIC設計の効率化
[ⅱ] 挙げた理由
問1で挙げた開発工数増加や仕様Fixの長期化といった課題により、開発コストの増加や競合他社との競争力低下などの懸念がある。また、チップ発熱の増加により、仕様未達による手戻りや、発熱起因の不具合といった問題が発生する懸念がある。
これらの課題を解決するために、MBDによるASIC設計の効率化が求められる。MDBの導入により、新規制御を仕様Fixから短期間で回路化することで開発工数を低減出来る。また、HDLcoderで自動生成したHDL記述をFPGA似実装し、システム開発段階から早期評価することで、懸念点の抽出やシステム全体での成立性の検証が可能となる。

## Slide 3
受験番号：2102049
センセミ開発部/CAE開発室/CAE開発５課 小澤貴也
3/3
参考文献/DDS
・https://www.publickey1.jp/blog/16/qcon_tokyo_2016_3.html
・DDS1059-61D-00-01 180TD_検証プロセス一覧と実施確認表
・DDS1059-020-06 Simulinkモデリングガイドライン 再利用向け記述編
・DDS1059-020-08 モータMBD実施基準
モータ制御AISCのMDBフローは、暫定DDS1059-020-08で規定されている。図2に示すように、MBDは設計段階に応じて第1階層(モータ制御アルゴリズムモデル設計)、第2階層（ASIC目標仕様モデル設計）、第3階層（HDL-Coderモデル設計）、第4階層（ASIC回路設計）に分かれる。
[ⅲ] 内製の現状レベル
モータ制御アルゴリズムモデル設計
・現状レベル： EVCTⅢモータをモチーフとしたASICにおいて、回路・制御・熱を連成解析しシステム全体での検証が可能なMBD環境を構築済み。
・課題： 次世代モータ制御ASICへ向けた製品設計への適用(設計部署での実運用)
HDL-Coderモデル設計
・現状レベル： デジタル回路で、Matlab/HDL-CoderによるHDLコードの自動生成がDDS基準を達成
・課題： 変換前の実装用モデル作成や、変換後の等価性検証は人手・工数でカバー
図2. モータ制御ASICのMBDフローと担当部署
以下、内製MBDの現状レベルと課題を示す。